Electrónica analógica

Problema nº3 (2008)

Queremos construir un circuito estabilizador (Regulador) que entregue a la salida una tensión de 5.1 V, sabiendo que consume una ILmáx= 100 mA, siendo ILmín=0 mA. y que dispone de una alimentación que varía enrtre 9 V y 10V. Los diodos tener de que se dispone son:

|  | Vz | Izmin | Pzmáx |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 5,1V | 5 mA | 400 mW |
| Z2 | 5.1V | 50 mA | 1,5 W |
| Z3 | 5.1V | 100 mA | 2,5W |

Elegir el componente que corresponda y diseñar el circuito.