Problema nº 4

4.1.-En el circuito de la figura 1, determinar el valor de R1 para que la corriente de colector sea igual a 4 mA.

Datos: ,  VBEactiva=0.7 V.   VCEsat==0.2 V.,   VBEsat=0.8 V.

4.2.- En el circuito de la figura 2, Calcular todas las intensidades del transistor y tensiones.

Datos: ,  VBEactiva= -0.7 V.   VCEsat== -0.2 V.,   VBEsat= -0.8 V.